ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на автоматичен Имунологичен анализатор

Апаратът да отговаря на следните минимални технически изисквания:

1. Селективен, напълно автоматизиран анализатор за имуноанализ, използващ принцип с висока чувствителност;

2.  Апаратът да е настолен и компактен;

3.  Автоматично въвеждане на всички нови методи и показатели със софтуер на производителя;

4. Минимум 4 позиции за реактиви и минимум 15 позиции за пациентски серуми на борда;

5.  Производителност - минимум 30 теста на час;

6. Възможност за анализиране на приоритетни (STAT) проби по всяко време, без прекъсване на рутинната работа на анализатора;

7. Хладилна част на борда за реактивите;

- Режим на работа - възможност за постоянен достъп до реактивите, калибраторите и контролите, смяна на реактив без прекъсване на работа при необходимост;

- Баркод-идентификация на пациентски проби;

- Автоматично разпознаване на бар-кодирани реактиви, контроли, калибратори;

- Осигурена защита от изпарение и попадане на контаминиращи частици, след отваряне на набора с реактиви;

- Автоматична калибрация, стабилност на калибрационните криви и дълъг калибрационен интервал-минимум 30 дни;

- Наличие на комуникационен порт за свързване в цялостната информационна система на лабораторията и лечебното заведение;

- Наличие на програми и реактиви за измерване на:

  - Туморни маркери- CEA, AFP, CA 15-3, totalPSA, f-PSA, CA 125, CA 19-9, ßHCG;

  - Тиреоидни показатели- FT3, FT4,TSH, TG, AntiTPO, AntiTG;

  - Репродуктивни хормони- FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Testosteron, Prolactin;

- Система, осигуряваща база данни за вътрешен качествен контрол;

- Минимум 12 месеца гаранционен сервиз;

- Осигуряване на гаранционен сервиз и поддръжка.