ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на автоматичен Хематологичен анализатор

Апаратът да отговаря на следните минимални технически изисквания:

1. Автоматичен хематологичен анализатор с диференциално изброяване на левкоцити(3DIFF);

2. Изследвани параметри: минимум 18 показателя- WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, MPV, RDW%, LY# , LY%, MID#, MID%, GRA#, GRA%, PDW, PCT;

3. Наличие на минимум две измервателни камери- за WBC и RBC/PLT;

4. Изработване на минимум три хистограми- за WBC, RBC, PLT;

5. Възможност за работа с венозна и капилярна кръв;

6. Да работи с пълна и предварително разредена кръв;

7. Принцип на работа- импедансен метод за определяне на RBC, WBC, PLT и фотометричен безцианиден метод за определяне на хемоглобина;

8. Производителност- да изработва минимум 60 проби на час, заедно с хистограмите;

9. Flag-система за сигнализиране на резултати извън референтните граници;

10. Съхраняване на минимум 10 000 пациентски резултата за срок не по-малък от пет години;

11.Възможност за включване към лабораторна информационна система;

12. Наличие на вградена в апарата програма за вътрелабораторен качествен контрол : Levey-Jennings, SD, CV, Xm;

13. Сертификат за качество - наличие на СЕ- марка;

14. Възможност за автоматична и мануална калибрация;

15. Наличие на вграден термопринтер;

16.Интерфейс - наличие на баркодскенер, USB, порт за външен баркодчетец, възможност за връзка с външен принтер, външна клавиатура, възможност за запазване и възстановяване на данни;

17. Наличие на програма за ежедневна, седмична и месечна  поддръжка на апарата;

18. Минимум 12 месеца гаранционен сервиз;

19. Осигуряване на гаранционен сервиз и поддръжка.